附件1                 项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B型试验探棒 | 1 | 2300 | 30天 | 2年 |
| 2 | 13号试验探棒 | 1 | 1000 | 30天 | 2年 |
| 3 | 试验D探针 | 1 | 1500 | 1个月 | 1年 |
| 4 | 推力试验指 | 1 | 1500 | 1个月 | 1年 |
| 5 | 视频测量仪 | 1 | 4000 | 10自然日 | 1年 |
| 6 | 恒温干燥箱 | 1 | 6000 | 14自然日 | 1年 |
| 7 | 试验室超纯水机 | 1 | 2000 | 14自然日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |

合同包1     B型试验探棒技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB 17761-2018 《电动自行车安全技术规范》

GB/T16842-2016 《外壳对人和设备的防护  检验用试具》

二、仪器设备需满足技术指标：

GB/T16842-2016标准中图2 试具B的要求

三、设备必备配置：

计量合格证书

合同包2     13号试验探棒技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB 17761-2018 《电动自行车安全技术规范》

GB/T16842-2016 《外壳对人和设备的防护  检验用试具》

二、仪器设备需满足技术指标：

GB/T16842-2016标准中图9 试具13的要求

三、设备必备配置：

计量合格证书

合同包3     试验D探针技术要求

一、试验D探针技术指标：

1.★（向上、水平、向下）推力1N

2.★各尺寸需符合GB/T16842试具D要求

合同包4     推力试验指技术要求

一、推力试验指技术指标：

1.推力：10N-75N

2.★各尺寸需符合GB/T16842试具11要求

合同包5    视频测量仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 16917.1-2014中球压实验压痕测量

二、仪器设备需满足技术指标：

1、测量放大倍数600倍；

2、测量精确度到0.001mm；

3、能够通过采购方指定计量机构计量。

- 设备必备配置：

1、测量仪主机一台；

2、测量软件一套。

合同包6    恒温干燥箱技术要求

一、恒温干燥箱备需满足技术参数要求：

- ★温度范围：RT+10～260℃；调节精度：±1.0℃（210℃）；分布精度：±2.5℃（210℃）；传感器： K型热电偶；

- ★内部表面材质：SUS304不锈钢板；外部表面材质：冷轧钢板，表面具有耐药品性涂装；内部容积：≥25L；

- 加热器：不锈钢加热管；断热型材：玻璃纤维；

- ★拥有自诊断回路（温度传感器异常、加热器断线、自动过升防止功能、SSR短路）、过升防止器、过电流漏电保护开关、按键锁定等安全功能；

- 循环方式：强制风循环；

- ★在箱体上方具备两个排气口；

- 温度控制方式：PID；

- 设定温度和测定温度由不同颜色或者不同样式显示，以示区别；

- ★具备定时功能，定时范围1分～99小时59分以及100小时～999小时50分；具备定值运行、自动停止运行、自动开始运行功能；

- 不锈钢冲压网板2件；层板承重大于等于10kg/层；层板最大层数：≥5层；层间距不小于30mm

合同包7   试验室超纯水机技术要求

- 仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 2423系列标准试验用水

二、仪器设备需满足技术指标：

出水的电导率应小于20μS/cm

三、设备必备配置：

试验室超纯水机一台