附件2

11项行业标准修改单

YB/T 4171-2020

《含铜抗菌不锈钢》

第1号修改单

a. 5.6修改大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率

“a）对大肠杆菌抗菌率应不大于90%；b）对金黄色葡萄球菌抗菌率应不大于90%。”修改为：“a）对大肠杆菌抗菌率应不小于90%；b）对金黄色葡萄球菌抗菌率应不小于90%。”

QB/T 2480-2022

《建筑用硬聚氯乙烯（PVC-U）雨落水管材及管件》

第1号修改单

a. 规范性引用文件中更改标准年代号

“GB/T 1040.2”更改为“GB/T 1040.2—2006”。

b. 8.4.1.5条中更改标准年代号：

“GB/T 1040.2”更改为“GB/T 1040.2—2006”。

YD/T 3627-2019

《5G数字蜂窝移动通信网 增强移动宽带终端设备技术要求（第一阶段）》

第2号修改单

5.1.1改用新条文： “SA工作模式下终端分类如下： 类型1终端：NR TDD模式，支持上行单发、支持SRS轮发、支持HPUE（功率等级2）、支持上行256QAM调制； 类型2终端：NR TDD模式，支持上行双发、支持SRS轮发2T4R、支持HPUE（功率等级2）、支持上行256QAM调制； 类型3终端：NR TDD模式，支持上行单发、支持SRS轮发、支持HPUE（功率等级2）、支持上行256QAM调制；NR FDD模式，支持上行单发或双发，支持上行256QAM调制，支持下行2收或4收。 类型4终端：NR TDD模式，支持上行双发、支持SRS轮发2T4R、支持HPUE（功率等级2）、支持上行256QAM调制；NR FDD模式，支持上行单发或双发，支持上行256QAM调制，支持下行2收或4收。 NR FDD模式下，在n28频段，语音数据类和数据类终端应支持1发2收能力，数据类终端可支持1发4收。 NR FDD模式下，在n1频段，语音数据类和数据类终端应支持1发4收能力，可支持2发4收。 NR（SA）TDD工作模式，类型1终端传输能力应满足表2的要求。 表2 NR（SA）TDD模式，类型1和类型3终端传输能力要求 NR关键参数 要求 下行 下行波形 CP-OFDM 最大载波带宽 100MHz 下行子载波间隔 15kHz（接入时），30kHz（业务时） 下行MIMO传输 1、2、4层传输 DMRS信号 Type 1 高速移动场景附加DMRS 1/2个附加DMRS：必选；3个附加DMRS：可选； CSI-RS的CQI/RI/PMI/CRI测量 4端口，8端口，16端口 下行调制方式 QPSK，16QAM，64QAM，256QAM PDSCH映射类型 类型A（必选），类型B（可选） PDSCH频域资源分配方法 类型0（非连续分配），类型1（连续分配） 上行 上行波形 CP-OFDM，DFT-S-OFDM 上行子载波间隔 30kHz 上行SIMO传输 1层传输 DMRS信号 Type 1，Type 2 上行传输模式 基于码本的传输模式 上行调制方式 QPSK，16QAM，64QAM , 256QAM PUSCH频域资源分配方法 类型1（连续分配） PUSCH映射类型 类型A，类型B SRS传输 1端口 SRS天线切换 必选，（n41/n78：1T4R轮发），（n79：1T2R轮发或1T4R轮发） 下行峰值速率 按照终端下行最大4层MIMO、下行最高256QAM调制、最大载波带宽100MHz、载波间隔30kHz计算： 对于5ms单周期帧结构，单载波理论下行峰值为1.745Gbps； 对于2.5ms双周期帧结构，单载波理论下行峰值为1.5Gbps； 对于3ms+2ms双周期帧结构，单载波理论下行峰值为1.745Gbps； 对于1ms单周期帧结构，单载波理论下行峰值为1.17Gbps； 对于2.5ms单周期（3U1D）帧结构，单载波理论下行峰值为0.78Gbps； 对于2.5ms单周期（1U3D）帧结构，单载波理论下行峰值为1.72Gbps。 帧结构的定义见6.1.1.3。 上行峰值速率 按照终端上行最大1层SIMO传输、最大载波带宽100MHz、载波间隔30kHz计算： 对于5ms单周期帧结构，单载波理论上行峰值为95Mbps(64QAM)或127Mbps（256QAM）； 对于2.5ms双周期帧结构，单载波理论上行峰值为143Mbps(64QAM)或190Mbps（256QAM）； 对于3ms+2ms双周期帧结构，单载波理论上行峰值为95Mbps(64QAM)或127Mbps（256QAM）； 对于1ms单周期帧结构，单载波理论上行峰值为203Mbps(64QAM)或270Mbps（256QAM）； 对于2.5ms单周期（3U1D）帧结构，单载波理论上行峰值为285Mbps(64QAM)或380Mbps（256QAM）； 对于2.5ms单周期（1U3D）帧结构，单载波理论上行峰值为95Mbps(64QAM)或127Mbps（256QAM）。 帧结构的定义见6.1.1.3。 NR（SA）TDD工作模式，类型2终端传输能力应满足表3的要求。 表3 NR（SA）TDD模式，类型2和类型4终端传输能力要求 NR关键参数 要求 下行 下行波形 CP-OFDM 最大载波带宽 100MHz 下行子载波间隔 15kHz（接入时），30kHz（业务时） 下行MIMO传输 1、2、4层传输 DMRS信号 Type 1 高速移动场景附加DMRS 1/2个附加DMRS：必选；3个附加DMRS：可选； CSI-RS的CQI/RI/PMI/CRI测量 4端口，8端口，16端口 下行调制方式 QPSK，16QAM，64QAM，256QAM PDSCH映射类型 类型A（必选），类型B（可选） PDSCH频域资源分配方法 类型0（非连续分配），类型1（连续分配） 上行 上行波形 CP-OFDM，DFT-S-OFDM 上行子载波间隔 30kHz 上行MIMO传输 1、2层传输 DMRS信号 Type 1，Type 2 上行传输模式 基于码本的传输模式 上行调制方式 QPSK，16QAM，64QAM，256QAM； PUSCH频域资源分配方法 类型1（连续分配） PUSCH映射类型 类型A，类型B SRS传输 1端口，2端口 SRS天线切换 2T4R轮发 下行峰值速率 按照终端下行最大4层MIMO、下行最高256QAM调制、最大载波带宽100MHz、载波间隔30kHz计算： 对于5ms单周期帧结构，单载波理论下行峰值为1.745Gbps； 对于2.5ms双周期帧结构，单载波理论下行峰值为1.5Gbps； 对于3ms+2ms双周期帧结构，单载波理论下行峰值为1.745Gbps； 对于1ms单周期帧结构，单载波理论下行峰值为1.17Gbps； 对于2.5ms单周期（3U1D）帧结构，单载波理论下行峰值为0.78Gbps； 对于2.5ms单周期（1U3D）帧结构，单载波理论下行峰值为1.72Gbps。 帧结构的定义见6.1.1.3。 上行峰值速率 按照终端上行最大2层MIMO、最大载波带宽100MHz、载波间隔30kHz计算： 对于5ms单周期帧结构，单载波理论上行峰值为190Mbps(64QAM)或253Mbps（256QAM）； 对于2.5ms双周期帧结构，单载波理论上行峰值为285Mbps(64QAM)或380Mbps（256QAM）； 对于3ms+2ms双周期帧结构，单载波理论上行峰值为190Mbps(64QAM)或253Mbps（256QAM）； 对于1ms单周期帧结构，单载波理论上行峰值为405Mbps(64QAM)或540Mbps（256QAM）； 对于2.5ms单周期（3U1D）帧结构，单载波理论上行峰值为571Mbps(64QAM)或760Mbps（256QAM）； 对于2.5ms单周期（1U3D）帧结构，单载波理论上行峰值为190Mbps(64QAM)或253Mbps（256QAM）。 帧结构的定义见6.1.1.3。 NR FDD（n28）模式，类型3和类型4终端传输能力应满足表3A的要求。 表3A NR FDD（n28）模式，类型3和类型4终端传输能力要求 NR关键参数 要求 下行 下行波形 CP-OFDM 最大载波带宽 30MHz 下行子载波间隔 15kHz 下行MIMO传输 1、2层传输（必选）,4层传输（可选） DMRS信号 Type 1 高速移动场景附加DMRS 1/2个附加DMRS：必选；3个附加DMRS：可选； CSI-RS的CQI/RI/PMI/CRI测量 至少4端口 下行调制方式 QPSK，16QAM，64QAM，256QAM PDSCH映射类型 类型A（必选），类型B（可选） PDSCH频域资源分配方法 类型0（非连续分配），类型1（连续分配） 上行 上行波形 CP-OFDM，DFT-S-OFDM 上行子载波间隔 15kHz 上行MIMO传输 1层传输 DMRS信号 Type 1，Type 2 上行传输模式 基于码本的传输模式 上行调制方式 QPSK，16QAM，64QAM，256QAM； PUSCH频域资源分配方法 类型1（连续分配） PUSCH映射类型 类型A，类型B 下行峰值速率 按照终端的下行最大4层MIMO、下行最高256QAM调制、最大载波带宽30MHz、载波间隔15kHz计算：单载波理论下行峰值为700Mbps。 按照终端的下行最大2层MIMO、下行最高256QAM调制、最大载波带宽30MHz、载波间隔15kHz计算：单载波理论下行峰值为350Mbps。 上行峰值速率 按照终端的上行最大1层MIMO、上行最高256QAM调制、最大载波带宽30MHz、载波间隔15kHz计算：单载波理论上行峰值为175Mbps。 NR FDD（n1）模式，类型3和类型4终端传输能力应满足表3B的要求。 表3B NR FDD（n1）模式，类型3和类型4终端传输能力要求 NR关键参数 要求 下行 下行波形 CP-OFDM 最大载波带宽 40MHz 下行子载波间隔 15kHz 下行MIMO传输 1、2、4层传输 DMRS信号 Type 1 高速移动场景附加DMRS 1/2个附加DMRS：必选；3个附加DMRS：可选； CSI-RS的CQI/RI/PMI/CRI测量 至少4端口 下行调制方式 QPSK，16QAM，64QAM，256QAM PDSCH映射类型 类型A（必选），类型B（可选） PDSCH频域资源分配方法 类型0（非连续分配），类型1（连续分配） 上行 上行波形 CP-OFDM，DFT-S-OFDM 上行子载波间隔 15kHz 上行MIMO传输 1层传输（必选），2层传输（可选） DMRS信号 Type 1，Type 2 上行传输模式 基于码本的传输模式 上行调制方式 QPSK，16QAM，64QAM，256QAM； PUSCH频域资源分配方法 类型1（连续分配） PUSCH映射类型 类型A，类型B SRS传输 1端口 下行峰值速率 按照终端的下行最大4层MIMO、下行最高256QAM调制、最大载波带宽40MHz、载波间隔15kHz计算：单载波理论下行峰值为920Mbps。 上行峰值速率 按照终端的上行最大1层MIMO、上行最高256QAM调制、最大载波带宽40MHz、载波间隔15kHz计算：单载波理论上行峰值为240Mbps。 ” 6.1.7.3节表37更改为新表 表37 数据信道速率匹配 数据信道速率匹配 要求 说明 PDSCH半静态速率匹配 必选 一级bitmap半静态配置速率匹配资源区； PDSCH动态速率匹配 可选 一级bitmap半静态配置速率匹配资源区； 二级bitmap动态指示速率匹配资源； 针对LTE CRS的速率匹配指示 可选 若终端支持n1频段，则此功能必选 6.1.12条后补充新条文，6.1.13： “6.1.13 载波聚合 UE可支持NR SA模式下的载波聚合，现阶段载波聚合的频段能力要求见表43A。 表43A NR SA模式，载波聚合频段能力要求 频段组合 上/下行 要求 注释 CA_n1A-n78A DL CA 可选。若UE支持UL CA，则DL CA必选 n78采用2.5ms双周期帧结构对应特殊子帧配置 UL CA 可选 CA_n41C DL CA 可选。若UE支持UL CA，则DL CA必选 n41采用5ms周期帧结构及对应特殊子帧配置 UL CA 可选 CA_n78C DL CA 可选。若UE支持UL CA，则DL CA必选 n78采用2.5ms双周期帧结构对应特殊子帧配置 UL CA 可选 CA_n28A-n41A DL CA 可选。若UE支持UL CA，则DL CA必选 n41采用5ms周期帧结构对应特殊子帧配置 UL CA 可选 CA_n28A-n79A DL CA 可选。若UE支持UL CA，则DL CA必选 n79采用2.5ms双周期帧结构对应特殊子帧配置 UL CA 可选 CA_n41A-n79A DL CA 可选。若UE支持UL CA，则DL CA必选 n41采用5ms周期帧结构及对应特殊子帧配置； n79采用2.5ms双周期帧结构对应特殊子帧配置。 UL CA 可选 ” 10.1中表82最后补充新行： n1 1920 MHz ~1980 MHz 2110 MHz ~2170 MHz FDD 10.1中表83最后补充新行： SUL_n78-n84 n78, n84 SUL_n41-n83 n41, n83 SUL_n79-n83 n79, n83 10.2中表86最后补充新行： n1 15 是 是 是 是 是 是 是 30 是 是 是 是 是 是 60 是 是 是 是 是 是 10.2中表87最后补充新行： 表87 SUL频带组合带宽配置 SUL_n78A_n84A n78 15 是 是 是 是 是 0 30 是 是 是 是 是 是 是 是 是 60 是 是 是 是 是 是 是 是 是 n84 15 是 是 是 是 SUL_n41A-n83A n41 15 是 是 是 是 是 是 0 30 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 60 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 n83 15 是 是 是 是 是 SUL_n79A-n83A n79 15 是 是 0 30 是 是 是 是 是 60 是 是 是 是 是 n83 15 是 是 是 是 是 10.2中在表87后补充新段和表87A、表87B： “对于支持NR CA特性的UE,带间两载波CA频带组合带宽配置信息由表87A定义。 表87A 带间两载波CA配置和带宽组合集 NR CA配置 上行CA配置 NR 频 段 SCS (kHz) 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz 25 MHz 30 MHz 40 MHz 50 MHz 60 MHz 70 MHz 80 MHz 90 MHz 100 MHz 带宽组合集 CA_n28A-n41A CA_n28A-n41A n28 15 是 是 是 是 0 30 是 是 是 60 n41 15 是 是 是 是 是 30 是 是 是 是 是 是 是 是 是 60 是 是 是 是 是 是 是 是 是 n28 15 是 是 是 是 是 1 30 是 是 是 是 60 n41 15 是 是 是 是 是 是 30 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 60 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 CA_n28A-n79A CA_n28A-n79A n28 15 是 是 是 是 是 0 30 是 是 是 是 60 n79 15 是 是 30 是 是 是 是 是 60 是 是 是 是 是 CA_n41A-n79A CA_n41A-n79A n41 15 是 是 是 是 是 0 30 是 是 是 是 是 是 是 是 是 60 是 是 是 是 是 是 是 是 是 n79 15 是 是 30 是 是 是 是 是 60 是 是 是 是 是 n41 15 是 是 是 是 是 1 30 是 是 是 是 是 是 60 是 是 是 是 是 是 n79 15 是 是 30 是 是 是 是 是 60 是 是 是 是 是 CA_n41C-n79A CA_n41A-n79A CA_n41C n41 见CA_n41C 带宽组合集 0 0 n79 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 CA_n1A-n78A CA_n1A-n78A n1 15 是 是 是 是 0 30 是 是 是 60 是 是 是 n78 15 是 是 是 是 是 是 是 是 30 是 是 是 是 是 是 是 是 是 60 是 是 是 是 是 是 是 是 是 CA_n1A-n78A n1 15 是 是 是 是 是 是 是 2 30 是 是 是 是 是 是 60 是 是 是 是 是 是 n78 15 是 是 是 是 是 30 是 是 是 是 是 是 是 是 是 60 是 是 是 是 是 是 是 是 是 ” 10.4中表90最后补充新行： n1 100 384000 – <20> – 396000 422000 – <20> – 434000 n84 100 384000 – <20> – 396000 不适用 10.5中表93最后补充新行： n1 15kHz Case A 5279 – <1> – 5419 10.6.1.1中表94更改为新表： 表94 UE最大输出功率要求 NR频段 功率等级2 (dBm) 容差要求 (dB) 功率等级3 (dBm) 容差要求 (dB) n1 23 ±2 n78 26 +2/-3 23 +2/-3 n79 26 +2/-3 23 +2/-3 n41 26 +2/-3 23 ±2 n28 23 +2/-2.5 n80 23 ±2 n81 23 ±2 n83 23 +2/-2.5 n84 23 ±2 在一定的时间评价周期内（评价周期不小于一个无线帧）当终端上行符号传输的时间占比超过终端上报的maxUplinkDutyCycle-PC2-FR1，或者在终端未上报maxUplinkDutyCycle-PC2-FR1且终端上行符号传输的时间占比超过50%时，终端应回退到默认功率等级3工作。具体参见3GPP TS 38.101-1 6.2.1节相关说明。 注1：对于n41频段，如果发射带宽限制在FUL_low和FUL_low + 4MHz之间或FUL_high – 4 MHz和FUL_high之间，则最大输出功率要求可将低端的限值再减少1.5dB。 注2：除非特殊声明，功率等级3为默认功率等级。 在10.6.1.5中表99注前补充新行： n1 23 +2/-3 10.6.1.9, 10.6.1.10改用新条文： “10.6.1.9 UE输出功率-CA 对于仅有1个上行载波分配到1个NR频段上的带间载波聚合，UE输出功率见10.6.1.1、10.6.1.2、10.6.1.3和10.6.1.4。 对于有2个上行载波分到2个NR频段上的带间载波聚合，UE输出功率见表100A0。 表100A0 带间两载波聚合的UE功率等级 上行CA配置 功率等级2 (dBm) 容差要求 (dB) 功率等级3 (dBm) 容差要求 (dB) CA_n1A-n78A 23 +2/-31 注：发射带宽限制在FUL_low 和 FUL_low + 4 MHz 或 FUL_high – 4 MHz 和FUL_high之间，则最大输出功率要求可将低端的限值再减少1.5dB。 对于仅有1个上行分配到NR频段n41、n77、n78和n79上的功率等级3的带间载波聚合，功率等级2的要求不适用，相关要求见功率等级3要求。 10.6.1.10 两载波CA的ΔTIB,c.要求 对于支持带间两载波CA配置的UE，适用表100A中ΔTIB,c.。除非另有说明，ΔTIB,c.=0。 表100A 带间两载波CA的ΔTIB,c. 带间CA组合 NR频段 ΔTIB,c (dB) CA_n1A-n78A n1 0.3 n78 0.8 CA_n28-n41 n28 0.3 n41 0.3 CA_n28-n79 n28 0.5 n79 0.8 CA_n41-n79 n41 0.3 n79 0.8 ” 10.6.4.5.2中表123最后补充新行： n1, n84 E-UTRA频段1, 5, 7, 8, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76 NR 频段 n78, n79 FDL_low - FDL_high -50 1 NR频段n77 FDL_low - FDL_high -50 1 E-UTRA频段3，34 FDL_low - FDL_high -50 1 频率范围 1880 - 1895 -40 1 频率范围 1895 - 1915 -15.5 5 频率范围 1915 - 1920 +1.6 5 10.7.1中表128的注前补充新行： n1 15 -100.0 -96.8 -95.0 -93.8 -92.7 -91.9 -90.6 30 -97.1 -95.1 -94.0 -92.8 -92.0 -90.7 60 -97.5 -95.4 -94.2 -93.0 -92.1 -90.9 在10.7.13后补充新条文 ，10.7.14： “10.7.14 接收机参考灵敏度-CA 对于带内连续载波聚合，每个载波上的吞吐量应大于等于参考测量信道最大吞吐量的95%（参考测量信道见3GPP TS 38.101-1的附录A.2.2.2, A.2.3.2, A.3.2和A.3.3，下行信号的单侧动态OFDM信道噪声产生图样(OCNG) OP.1 FDD/TDD,见3GPP TS 38.101-1的附录A.5.1.1和A.5.2.1），具体指标参见表128、表129。 对于支持1个上行载波的终端，上行PCC配置应与表f配置一致，且下行PCC载波中心频率应配置到比任何下行SCC的中心频率更靠近上行工作频段。 对于每个NR工作频段有1个载波且上行分配到1个NR频段上的带间载波聚合，吞吐量应大于等于参考测量信道最大吞吐量的95%（参考测量信道见3GPP TS 38.101-1的附录A.2.2.2, A.2.3.2, A.3.2和A.3.3，下行信号的单侧动态OFDM信道噪声产生图样(OCNG) OP.1 FDD/TDD,见3GPP TS 38.101-1的附录A.5.1.1和A.5.2.1），具体参数参见根据表151A而修订的表128，表129。参考灵敏度要求适用于所有下行载波均被激活且一个上行载波激活的情况。 对于支持带间载波聚合的UE，本章节所述的参考灵敏度最小要求应增加对应工作频段的ΔRIB,c，如表g所示。除非额外说明，ΔRIB,c为0。 表151A CA的ΔRIB,c 带间载波聚合频段组合 NR频段 ΔRIB,c (dB) CA_n1-n78 n78 0.5 CA_n3-n41 n41 0 0.5 CA_n28-n79 n28 0.2 n79 0.5 CA_n41-n79 n41 0.5 n79 0.5 对于2个上行载波分配到2个NR频段的载波聚合配置，其中一个频段受到上行两载波引起的互调干扰，则允许该频带的灵敏度降低一定MSD值。参考灵敏度异常和上行链路配置见表151B0。 表151B0 2DL/2UL 带间载波聚合 QPSK PREFSENS 和上下行配置 NR CA配置 NR频段 UL Fc (MHz) UL/DL BW (MHz) UL CLRB DL Fc (MHz) MSD (dB) 双工方式 互调干扰来源 CA_n1A-n78A n1 1950 5 25 2140 8.0 FDD IMD4 10.7注 n78 3710 10 50 3710 N/A TDD N/A 注：适用于该频段在载波聚合配置时支持4天线的场景。 ”

YD/T 2575-2016

《TD-LTE数字蜂窝移动通信网 终端设备技术要求

（第一阶段）》

第3号修改单

8.4.7 后补充新条文8.4.8： “8.4.8.PDSCH解调（适用于Cat 1单天线终端） 公共测试参数 除非有特别申明，在表99A中的参数适用于所有Cat 1单天线终端的TDD测试。 公共测试参数 (TDD) 参数 单位 取值 上下行时隙配置a 1 特殊子帧配置b 4 循环前缀 正常 小区标识 0 INTER-TTI间隔 1 HARQ进程数目 进程 7 最大的HARQ传输数目 4 冗余版本编码序列 QPSK和16QAM采用{0,1,2,3} 64QAM采用{0,0,1,2} PDCCH使用的OFDM符号数 OFDM 符号 1.4MHz带宽使用4个OFDM符号；3MHz和5MHz带宽的使用3个OFDM符号；10 MHz, 15 MHz 和 20 MHz 带宽的使用2个OFDM符号 ACK/NACK反馈模式 多路复用 a 上下行时隙配置具体见3GPP TS 36.211中的表4.2-2。 b 特殊子帧配置具体见3GPP TS 36.211 中的表4.2-1。 发射分集性能（小区专用参考信号） 本节为2天线发射端口的最小需求。 具体需求在表99C中给出，其中使用到的附加参数在表99B中给出，关于下行物理信道设置参数在3GPP TS 36.101中的附录C.3.2将给出。其目的是为了验证2天线配置的发射分集（SFBC）性能。 发射分集性能的测试参数(固定参考信道) 参数 单位 测试例1 下行功率分配 dB -3 dB -3a ( dB 0 天线端口的 dBm/15kHz -98 PDSCH 传输模式 2 a 。 发射分集的最小性能(固定参考信道) 测试例编号 带宽 参考 信道 OCNG 形式 传播 条件 相关矩阵和 天线配置 参考值 UE 等级 最大吞吐量占用比 (%) SNR (dB) 1 10 MHz R.84 TDD OP.1 TDD EPA5 2×1 Low 70 9.5 Cat 1 闭环空间复用性能（小区专用参考信号） 本节为4天线发射端口的单层空间复用最小需求。 具体需求将在表99E中给出，其中使用到的附加参数在表99D中给出，关于下行物理信道设置参数在3GPP TS 36.101中的附录C.3.2将给出。其目的是为了验证宽带和频率选择预编码的闭环rank-one性能。 单层空间复用测试参数(固定参考信道) 参数 单位 测试例 1 下行功率分配 dB -6 dB -6a ( dB 0 天线端口处 dBm/15kHz -98 预编码颗粒度 PRB 6 PMI 延迟b ms 10或11 报告间隔 ms 1或 4 c 报告模式 PUSCH 1-2 码本子集限制位图 000000000000FFFF ACK/NACK 反馈模式 多路复用 PDSCH 传输模式 4 a 。 b 如果终端在子帧n上行报告PMI，那么PMI值是在n-4子帧之前的估计结果，eNode B只能在n+4子帧之后才能使用该PMI。 c 对于上下行时隙配置1的情况，报告间隔将交互使用1ms和4ms。 单层空间复用的最小性能(固定参考信道) 测试例编号 带宽 参考 信道 OCNG 形式 传播 条件 相关矩阵和 天线配置 参考值 UE 等级 最大吞吐量占用比 (%) SNR (dB) 1 10 MHz R.85 TDD OP.1 TDD EPA5 4×1 Low 70 11.6 Cat 1 ”

YD/T 2576.2-2013

《TD-LTE 数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法

（第一阶段） 第2部分：射频性能测试》

第3号修改单

7.1.2.1后补充新条文7.1.2.1A： “7.1.2.1A TDD PDSCH发射分集2×1（单天线设备） 测试目的 验证UE接收预定信号的能力，涉及两天线端口发射分集的测试。对于确定的下行参考测量信道，要求比特信息吞吐量的百分比不能低于预设的确定值，其中多径衰落信道由SNR影响。 SFBC为两天线端口发射分集使用的算法。 测试适用性 该测试适用于所有第一阶段TD-LTE数字蜂窝移动通信网单天线终端设备。 最小一致性要求 3GPP TS 36.521-1中附录A第A3.4.2节中确定了下行参考测量信道的比特信息吞吐量百分比，根据3GPP TS 36.521-1中附录C3.2表C.3.2-1中下行物理信道和3GPP TS 36.521-1中表8.9.1.2-1以及表195A中的相关参数进行设置。 使用这种配置的最大吞吐量百分比比例应达到或超过表195B中特定信噪比下的最小需求。对于2发送天线的发射分集（SFBC）性能已确定。 测试发射分集性能的测试参数 (FRC) 参数 单位 测试例1 下行功率分配 dB -3 dB -3a ( dB 0 天线端口 dBm/15kHz -98 ACK/NACK反馈模式 复用 PDSCH传输模式 2 a 。 发射分集最小性能 (FRC) 测试例编号 带宽 参考信道 OCNG 模式 传播条件 矩阵相关性和天线配置 参考值 UE 等级 最大吞吐量比例 (%) SNR (dB) 1 10 MHz R.84 TDD OP.1 TDD EPA5 2×1 Low 70 9.5 1 测试说明 初始条件 初始条件是指设置UE测试需要的配置和SS需要的步骤，使UE达到正常的监测状态。 附录C.2中指定了测试前PDSCH和PDCCH配置。 测试环境：常规，如3GPP TS 36.508中4.1节所定义。 测试频率：中频，如3GPP TS 36.508中4.3.1.2节所定义。 测试带宽：表195B中所指定的带宽，如3GPP TS 36.508中4.3.1.2节所定义。 根据3GPP TS 36.508附录A中图A.9所示（UE仅连接主天线），将SS，衰落器和AWGN噪声源连接到UE天线连接器上。 根据3GPP TS 36.521-1中表8.9.1.2-1,表195A合理设置小区参数。 根据3GPP TS 36.521-1中附录C.0，C.1和C.3.2初始建立下行信号，根据3GPP TS 36.521-1中附录H.1和H.3.2建立上行信号。 根据3GPP TS 36.521-1中附录B.0建立传播条件。 根据3GPP TS 36.508中第5.2A.2节确保UE处于3A-RF状态。如第7.1.2.1A.4.3所定义的消息内容。 测试过程 根据表195A和表195B，为了传输DL RMC，SS通过PDCCH DCI格式为1A的C_RNTI传输PDSCH。SS在DL RMC上发送下行MAC填充比特。 根据表195C合理设置带宽、MCS、参考信道、传播条件、矩阵相关性、天线配置和SNR。 根据3GPP TS 36.521-1中附录G第G.3节，周期内平均吞吐量测量足以达到静态统计学。统计上行每个测试间隔内NACK、ACK、statDTX个数并根据3GPP TS 36.521-1中附录G第G.3节中表G3.5和表G3.6决定是否通过该测试。 消息内容 消息内容见3GPP TS 36.508中第4.6节。 测试要求 表195A定义了基本设置。3GPP TS 36.521-1中附录A第A3.4.2中每个吞吐量测试例指定的下行参考测试信道下的最大吞吐百分比应该达到或者超过表195C中特定SNR下的特定值，该特定SNR包含所有吞吐量测试的测试容忍度。 发射分集测试需求(FRC) 测试例编号 带宽 参考信道 OCNG 模式 传播条件 矩阵相关性和天线配置 参考值 UE 等级 最大吞吐量比例 (%) SNR (dB) 1 10 MHz R.84 TDD OP.1 TDD EPA5 2×1 Low 70 10.3 1 ” 7.1.4.2后补充新条文7.1.4.2A： “7.1.4.2A TDD PDSCH 闭环单流空分复用4×1（单天线设备） 测试目的 验证UE接收预定信号的能力，涉及宽带和频率选择预编码下四天线端口闭环空间复用的测试。对于确定的下行参考测量信道，要求比特信息吞吐量的百分比不能低于预设的确定值，其中多径衰落信道由SNR影响。 测试适用范围 该测试适用于所有第一阶段TD-LTE数字蜂窝移动通信网单天线终端设备。 最小一致性要求 表231B定义了测试要求，表231A中的相关参数和3GPP TS 36.521-1中附录C中表C.3.2的下行物理信道的设置来指定要求。对于单流空分复用闭环rank 1，指定了宽带和频率选择性的预编码的性能。 单流空分复用(FRC)测试参数（单天线设备） 参数 单位 测试例1 下行功率分配 dB -6 dB -6a ( dB 0 天线端口 dBm/15kHz -98 预编码粒度 PRB 6 PMI 延迟b ms 10或11 上报间隔 ms 1或4 c 上报方式 PUSCH 1-2 CodeBookSubsetRestriction bitmap 000000000000FFFF ACK/NACK 反馈方式 复用 PDSCH传输模式 4 a 。 b 如果UE在有效的上行链路上报期间的子帧#n上进行上报，且基于SF#(n-4)子帧之前子帧的PMI估计，这个PMI上报不能应用在eNB下行链路的子帧SF#(n+4)之前。 c 对于上下行配比1，上报间隔应在1ms和4ms之间交替。 单流空分复用(FRC)最低性能（单天线设备） 测试例编号 带宽 参考信道 OCNG 模式 传播 条件 相关矩阵 与天线配置 参考值 UE 等级 最大吞吐量 百分比 (%) SNR (dB) 1 10 MHz R.85 TDD OP.1 TDD EPA5 4×1 Low 70 11.6 1 测试说明 初始条件 初始条件是指设置UE测试需要的配置和SS需要的步骤，使UE达到正常的监测状态。 3GPP TS 36.521-1中附录C.2指定了测试前PDSCH和PDCCH的配置。 测试环境：正常，如3GPP TS 36.508 4.1节所定义。 测试频率：中频，如3GPP TS 36.508中4.3.1.2节所定义。 测试带宽：表231B中每个测试例指定的带宽，如3GPP TS 36.508中4.3.1.2节所定义。 如3GPP TS 36.508附录A，图A.11所示（UE仅连接主天线），连接SS，衰减器和高斯噪声源到UE天线连接器。 根据3GPP TS 36.521-1中表8.2.2-1、表231A对小区参数进行合理设置。 根据3GPP TS 36.521-1中附录C.0，C.1和C.3.2初始建立下行信号，根据3GPP TS 36.521-1中附录H.1和H.3.2建立上行信号。 根据3GPP TS 36.521-1中附录B.0设置传播条件。 根据3GPP TS 36.508中A.2节确保UE处于3A-RF状态。如第7.1.4.2A.4.3所定义的消息内容。 测试过程 对于单流空分复用，根据表231A和表231B，为传输DL RMC，SS通过PDCCH DCI格式为2的C_RNTI传输PDSCH。 SS通过DCI格式0确定承载PUSCH CQI反馈的上行传输时间，同时CQI需求比特设置为1、I_MCS设置为29 、分配的N_PRB需小于等于4。 根据表231F合理设置带宽、MCS、参考信道、传播条件、相关矩阵、天线配置和SNR参数。 根据3GPP TS 36.521-1中附录G 第G.3节，测量持续时间内的平均吞吐量以达到统计意义。根据3GPP TS 36.521-1中附录G第 G.3节中表G3.5和G3.6，每个测试间隔内在上行链路上统计NACK、ACK、statDTX个数，并决定测试是否通过。 对表231F中的每个测试间隔适当重复步骤1至步骤4。 消息内容 根据3GPP TS 36.508 4.6节的消息内容有表231C、表231D和表231E所列例外。 PDSCH-ConfigDedicated-DEFAULT：附加的TDD PDSCH 闭环空分复用性能的下行功率分配相关信息 信息元 值/备注 评论 条件 PDSCH-ConfigDedicated-DEFAULT ::= SEQUENCE { p-a dB-6 } [来源：3GPP TS 36.508，4.6.3] PhysicalConfigDedicated-DEFAULT：附加的TDD PDSCH 闭环单流空分复用性能的下行功率分配相关信息 信息元 值/备注 评论 条件 PhysicalConfigDedicated-DEFAULT ::= SEQUENCE { antennaInfo CHOICE { explicitValue ::= SEQUENCE { transmissionMode tm4 codebookSubsetRestriction CHOICE { n4TxAntenna-tm4 000000000000FFFF } ue-TransmitAntennaSelection CHOICE { release NULL } } } } [来源：3GPP TS 36.508，表5.5.1.2-1] CQI-ReportConfig-DEFAULT：附加的TDD PDSCH 闭环单流空分复用性能的下行链路功率分配相关信息 信息元 值/备注 评论 条件 CQI-ReportConfig-DEFAULT ::= SEQUENCE { cqi-ReportModeAperiodic rm12 nomPDSCH-RS-EPRE-Offset 0 cqi-ReportPeriodic 不存在 } [来源：3GPP 36.508，4.6.3-2] 测试要求 表231A定义了初始设置。 3GPP TS 36.521-1中附录A A.3.3.2节指定的下行参考测量信道最大吞吐量百分比比例对于每个吞吐量测试例应该达到或超过表231F中指定SNR下的指定值，该指定SNR包含所有吞吐量测试例的测试容忍度。 单流空分复用 (FRC)测试要求（单天线设备） 测试例编号 带宽 参考信道 OCNG 模式 传播 条件 相关矩阵 与天线配置 参考值 UE 等级 最大吞吐量 百分比 (%) SNR (dB) 1 10 MHz R.85TDD OP.1 TDD EPA5 4×1 Low 70 12.4 1 ”

YD/T 2577-2013

《LTE FDD数字蜂窝移动通信网 终端设备技术要求

（第一阶段）》

第2号修改单

8.4.7.2后补充新条文： “8.4.7.3闭环空间复用性能（小区专用参考信号） 本节为4天线发射端口的单层空间复用最小需求。 具体需求在表101E中给出，其中使用到的附加参数在表101D中给出，关于下行物理信道设置参数在3GPP TS 36.101中的附录C.3.2给出。其目的是为了验证宽带和频率选择预编码的闭环rank-one性能。 单层空间复用测试参数(固定参考信道) 参数 单位 测试例 1 下行功率分配 dB -6 dB -6a ( dB 0 天线端口处 dBm/15kHz -98 预编码颗粒度 PRB 6 PMI 延迟b ms 8 报告间隔 ms 8 报告模式 PUSCH 1-2 码本子集限制位图 000000000000FFFF PDSCH 传输模式 4 a 。 b 如果终端在子帧n上行报告PMI，那么PMI值是在n-4子帧之前的估计结果，eNode B只能在n+4子帧之后才能使用该PMI。 单层空间复用的最小性能(固定参考信道) 测试例 编号 带宽 参考 信道 OCNG 形式 传播 条件 相关矩阵和 天线配置 参考值 UE 等级 最大吞吐量占用比 (%) SNR (dB) 1 10 MHz R.85 FDD OP.1 FDD EPA5 4×1 Low 70 11.3 Cat 1 ”

YD/T 2578.2-2013

《LTE FDD 数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法

（第一阶段） 第2部分：无线射频性能测试》

第2号修改单

7.1.4.2后补充新条文7.1.4.2A： “7.1.4.2A FDD PDSCH闭环单流空分复用4×1（单天线设备） 测试目的 验证UE接收预定信号的能力，涉及4个Tx天线端口采用闭环一级空间复用的测试。对于确定的下行参考测量信道，要求比特信息吞吐量的百分比不能低于预设的确定值，其中多径衰落信道由SNR影响。 测试适用范围 该测试适用于所有第一阶段LTE FDD数字蜂窝移动通信网单天线终端设备。 最低一致性要求 根据3GPP TS 36.521-1附录A中 A.3.3.2节指定的下行参考测量信道的信息比特吞吐量的百分比，3GPP TS 36.521-1中表8.9.1.1-1、表266A中的相关参数和3GPP TS 36.521-1附录C中表C.3.2-1的下行物理信道的设置来指定要求。 使用这种配置的最大吞吐量的百分比比例应达到或超过指定的信噪比在表266B指定的最低要求。指定了4传输天线的单流空分复用性能。 单流空分复用 (FRC)测试参数 参数 单位 测试例1 下行功率分配 dB -6 dB -6a ( dB 0 天线端口 -98 预编码颗粒度 PRB 6 PMI 延迟b ms 8 报告间隔 ms 8 报告模式 PUSCH 1-2 码本子集限制位图 000000000000FFFF PDSCH 传输模式 4 a 。 b 如果UE在有效的上行链路上报期间的子帧#n上进行上报，且基于SF#(n-4)子帧之前子帧的PMI估计，这个PMI上报不能应用在eNB下行链路的子帧SF#(n+4)之前。 单流空分复用 (FRC) 最低性能 测试例编号 带宽 参考信道 OCNG 模式 传播条件 相关矩阵和天线配置 参考值 UE 等级 最大吞吐量百分比(%) SNR (dB) 1 10 MHz R.85 FDD OP.1 FDD EPA5 4×1 Low 70 11.3 1 测试说明 初始条件 初始条件是指设置UE测试需要的配置和SS需要的步骤，使UE达到正常的监测状态。 3GPP TS 36.521-1附录C.2指定了测试前PDSCH和PDCCH的配置。 测试环境：正常，如3GPP TS 36.508中4.1节所定义。 测试频率：中频，如3GPP TS 36.508中4.3.1.1节所定义。 测试带宽：表266B中指定的带宽，如3GPP TS 36.508中4.3.1.1节所定义。 如3GPP TS 36.508 附录A，图A.11所示（UE仅连接主天线），连接SS，衰减器和高斯噪声源到UE天线连接器。 根据3GPP TS 36.521-1中表8.2.1-1、表266A对小区参数设置进行合理设置。 根据3GPP TS 36.521-1附录C.1和C.3.2初始建立下行信号，根据3GPP TS 36.521-1附录H.1和H.3.2建立上行信号。 根据3GPP TS 36.521-1附录B.0设置传播条件。 根据3GPP TS 36.508中5.2A.2节确保UE处于3A-RF状态。在7.1.4.2A.4.3定义了消息内容。 测试过程 对于单流空分复用，根据表266A和表266B，为传输DL RMC，SS通过PDCCH DCI格式为2的C_RNTI传输PDSCH。 SS通过DCI格式0确定承载PUSCH CQI反馈的上行传输时间，同时CQI需求比特设置为1、I_MCS设置为29 、分配的N_PRB需小于等于4。 根据合理设置带宽、MCS、参考信道、传播条件、相关矩阵、天线配置和SNR参数。 根据3GPP TS 36.521-1附录G第G.3节，测量持续时间内的平均吞吐量以达到统计意义。根据3GPP TS 36.521-1附录G第G.3节中表G3.5和G3.6，每个测试间隔内在上行链路上统计NACK、ACK、statDTX个数，并决定测试是否通过。 对表266F中的每个测试间隔适当重复步骤1至步骤4。 消息内容 根据3GPP TS 36.508中4.6节的消息内容有以下例外，如表266C、表266D和表266E。 PDSCH-ConfigDedicated-DEFAULT：附加的FDD PDSCH 闭环空分复用性能的下行功率分配相关信息 信息元 值/备注 评论 条件 PDSCH-ConfigDedicated-DEFAULT ::= SEQUENCE { p-a dB-6 } [来源：3GPP TS 36.508，4.6.3] PhysicalConfigDedicated-DEFAULT：附加的FDD PDSCH 闭环单流空分复用性能的下行功率分配相关信息 信息元 值/备注 评论 条件 PhysicalConfigDedicated-DEFAULT ::= SEQUENCE { antennaInfo CHOICE { antennaInfoDedicated ::= SEQUENCE { transmissionMode tm4 codebookSubsetRestriction CHOICE { n4TxAntenna-tm4 000000000000FFFF } ue-TransmitAntennaSelection CHOICE { release NULL } } } } [来源：3GPP TS 36.508，5.5.1.2] CQI-ReportConfig-DEFAULT：附加的FDD PDSCH 闭环单流空分复用性能的下行功率分配相关信息 信息元 值/备注 评论 条件 CQI-ReportConfig-DEFAULT ::= SEQUENCE { cqi-ReportModeAperiodic rm12 nomPDSCH-RS-EPRE-Offset 0 cqi-ReportPeriodic 不存在 } [来源：3GPP 36.508，4.6.3-2] 测试要求 表266A定义了初始设置。 3GPP TS 36.521-1附录A，A.3.3.2节指定的下行参考测量信道最大吞吐量百分比比例对于每个吞吐量测试例应该达到或超过表266F中指定SNR下的指定值，该指定SNR包含所有吞吐量测试例的测试容忍度。 单流空分复用(FRC)测试要求 测试例编号 带宽 参考 信道 OCNG 模式 传播 条件 相关矩阵和天线配置 参考值 UE 等级 最大吞吐量百分比(%) SNR (dB) 1 10 MHz R.85 FDD OP.1 FDD EPA5 4×1 Low 70 12.1 1 ”

YD/T 3605-2019

《LTE数字蜂窝移动通信网终端设备技术要求（第三阶段）》

第1号修改单

第6章承载业务改用新条文： “第三阶段LTE终端应支持分组域承载业务。 支持语音业务的终端应支持基于LTE的语音类业务（VoLTE）； 下行分组数据业务：支持分组数据业务的第三阶段LTE终端应支持与其能力等级相匹配的下行峰值承载速率的分组数据传输； 上行分组数据业务：支持分组数据业务的第三阶段LTE终端应支持与其能力等级相匹配的上行峰值承载速率的分组数据传输； 多个承载业务组合：第三阶段LTE终端支持建立至少3个分组域业务承载的组合。 ”

YD/T 3630-2020

《LTE数字蜂窝移动通信网终端设备技术要求（第二阶段）》

第1号修改单

第6章承载业务改用新条文： “第二阶段LTE终端应支持如下分组域承载业务。 支持语音业务的终端应支持基于LTE的语音类业务（VoLTE）； 下行分组数据业务：支持分组数据业务的UE 应支持与其能力等级相匹配的下行峰值承载速率的分组数据传输； 上行分组数据业务：支持分组数据业务的UE应支持与其能力等级相匹配的上行峰值承载速率的分组数据传输； 多个承载业务组合：UE 支持建立至少 3个分组域业务承载的组合。 ”

YD/T 3922-2021

《LTE数字蜂窝移动通信网 终端设备技术要求（第四阶段）》

第1号修改单

第6章承载业务改用新条文： “第四阶段LTE终端应支持分组域承载业务。 支持语音业务的终端应支持基于LTE的语音类业务（VoLTE）； 下行分组数据业务：支持分组数据业务的第四阶段LTE终端应支持与其能力等级相匹配的下行峰值承载速率的分组数据传输； 上行分组数据业务：支持分组数据业务的第四阶段LTE终端应支持与其能力等级相匹配的上行峰值承载速率的分组数据传输； 多个承载业务组合：第四阶段LTE终端支持建立至少3个分组域业务承载的组合。 ”

YD/T 3929-2021

《5G数字蜂窝移动通信网 6GHz以下频段基站设备技术要求（第一阶段）》

第1号修改单

1“范围”改用新条文： “本标准规定了对6GHz以下频段NR基站的基本功能要求、LTE-NR双连接（EN-DC）架构与功能要求、性能要求和接口要求等。 本标准适用于5G数字蜂窝移动通信网 6GHz以下频段基站设备。” 在5.1.2表1的最后1行后增加如下几行： 3300MHz～3400MHz 100MHz 必选 4900MHz～4960MHz 60MHz 必选 下行758MHz～788MHz 上行703MHz～733MHz 30MHz 必选 下行2110MHz～2155MHz 上行1920MHz～1965MHz 20MHz 必选 30MHz 可选 40MHz 必选 5.1.3表2的第2、3行更改为： 0 15 常规长度CP TDD模式可选，FDD模式必选 1 30 常规长度CP TDD模式必选，FDD模式可选 5.1.3表3更改为新表： 表3 子载波间隔 信道/信号 子载波间隔要求 SS/PBCH block TDD模式：30kHz FDD模式：15kHz CORESET 0 TDD模式：30kHz FDD模式：15kHz SIB1、初始接入的 Msg.2/4 和其它广播系统信息 TDD模式：30kHz FDD模式：15kHz PRACH 具体见PRACH格式要求 其它信道与参考信号 TDD模式：30kHz FDD模式：15kHz 5.1.5.1表5的第2、3行更改为： 0 常规CP 14 10 1 TDD模式可选，FDD模式必选 1 常规CP 14 20 2 TDD模式必选，FDD模式可选 5.1.5.2条标题“典型帧结构”改为“TDD典型帧结构” 5.2.1表8更改为新表： 表8 下行物理信道传输要求 下行物理信道 要求 要求 主同步信号（PSS） 必选 PSS、SSS、PBCH组成一个SS/PBCH block，时域上多个SS/PBCH block构成一个SS burst set，gNB支持周期发送SS burst set且周期可配置；在频域上SS/PBCH block的资源位置可配置。 3400MHz～3600MHz频段，在SSB的发送周期内gNB应支持1个SSB到7个SSB； 2515MHz～2675MHz频段，在SSB的发送周期内gNB应支持1个SSB到8个SSB； 2110MHz～2155MHz频段，在SSB发送周期内gNB应支持至少1个SSB； 758MHz～788MHz频段，在SSB的发送周期内gNB应支持至少1个SSB。 辅同步信号（SSS） 必选 物理广播信道（PBCH） 必选 物理下行共享信道（PDSCH） 必选 —— 物理下行控制信道（PDCCH） 必选 —— 5.3.5改用新条文： “gNB支持根据终端能力、信道信息和调度需求自适应的选择调制编码方式（MCS）传输PDSCH和PUSCH。 当支持CP-OFDM波形时，支持根据信道环境的变化，通过RRC重配的方式实现MCS索引表格1（见3GPP TS 38.214 (Release 15) 表 5.1.3.1-1）和表格2（见3GPP TS 38.214 (Release 15) 表5.1.3.1-2）的变更。” 5.4.1表26更改为新表： 表26 下行MIMO传输技术 下行MIMO传输模式 要求 注释 单用户闭环MIMO传输 必选 gNB支持按照3GPP TS 38.214 (Release 15)的第5.1.1.1节进行单用户闭环MIMO传输。对4通道以上基站，支持单用户最大4流传输。对2通道基站，支持单用户2流传输。 可选 对4通道以上基站，支持单用户8流传输。 MU-MIMO 必选 对64通道基站，支持至少16流的MU-MIMO； 对32通道基站，支持至少8流的MU-MIMO； 对16通道基站，支持至少8流的MU-MIMO； 对<16通道基站不作要求。 5.4.2节表27的第4、5、6行更改为： 单用户上行2流传输 TDD模式必选 FDD模式可选 支持单用户上行2流 单用户上行4流传输 可选 —— MU-MIMO 必选 对64通道基站，支持至少8流的MU-MIMO； 对32通道基站，支持至少4流的MU-MIMO； 对16通道基站，支持至少4流的MU-MIMO； 对<16通道基站不作要求。 5.4.3改用新条文： “对于TDD的gNB支持对下行各物理信道、信号进行波束赋形，采用数字波束。为适应针对不同场景的覆盖需求，AAU应支持通过设备网管实现对其广播和参考信号波束的总体无线波束水平和垂直波瓣设置，至少对于64通道设备应能支持小垂直波瓣/大水平波瓣，大垂直波瓣/小水平波瓣等工作模式。 对于FDD的gNB支持对下行PDSCH的波束赋型，采用数字波束。” 5.5.1表28的第4行更换为： 下行DMRS双符号 TDD模式必选，FDD模式可选 下行2个连续的DMRS前置符号 5.5.2表30更改为新表： 表30 支持的CSI-RS端口数量 要求 注释 4端口CSI-RS 二选一必选 700MHz、2.1GHz频段：4端口必选 8端口CSI-RS >8端口CSI-RS 可选 —— 5.5.2表32更改为新表： 表32 支持的CSI-RS反馈类型 要求 注释 单Panel Type I反馈 针对最大4个CSI端口（必选） —— 针对最大8个CSI端口（必选） 700MHz、2.1GHz频段可选 Type II反馈 支持至少12个CSI-RS端口的Type II反馈（可选） —— 在5.5.2表34最后一行后增加6行： 表34 信道状态信息（CSI）上报内容 cri-RI-i1 可选 配置CRI,RI和第一级码本 cri-RI-i1-CQI 可选 配置CRI,RI，第一级码本和CQI CRI-RSRP 可选 配置CRI和L1-RSRP SSBRI-RSRP 可选 反馈内容包括SSBRI和L1-RSRP cri-RI-LI-PMI-CQI 可选 配置UE上报CQI、PMI、RI和L1上报 None 可选 不进行任何上报 5.5.3表35的第5行更换为： 上行DMRS双符号 TDD模式必选 FDD模式可选 上行2个连续的DMRS前置符号 5.5.4表36更改为新表： 表36 信道探测参考信号（SRS） 要求 注释 SRS基本能力 必选 支持周期SRS必选，非周期SRS可选； 支持2梳分/4梳分（二选一）； 支持时隙内和时隙间BWP内的频域的跳频（时隙内、时隙间跳频二选一）。 支持配置全带宽和部分带宽SRS发送 支持配置基于码分的SRS发送 支持SRS单天线端口 必选 适用于NSA终端、SA终端 支持SRS两天线端口 TDD模式必选 FDD模式可选 适用于SA终端 2T4R SRS发送天线切换（对SA终端） TDD模式必选 FDD模式可选 两天线端口SRS，在4天线轮发 针对SA能力Type 2终端 1T4R SRS发送天线切换（对SA终端） TDD模式必选 FDD模式可选 单天线端口SRS，在4天线轮发 针对SA能力Type 1终端 1T2R SRS发送天线切换（对SA终端） TDD模式必选 FDD模式可选 单天线端口SRS，在2天线轮发 针对SA能力Type 1终端 1T4R SRS发送天线切换（对NSA终端） 可选 单天线端口SRS，在4天线轮发 适用于NSA终端 1T2R SRS发送天线切换（对NSA终端） 必选 单天线端口SRS，在2天线轮发 适用于NSA终端 5.13表55的第3行更换为： L=839 PRACH前导格式1 TDD模式可选，FDD模式必选 最大100km覆盖 7.1的表61中“RRC连接控制”的“Qos控制”的注释更换为： “gNB支持QoS流到DRB的映射，支持UE上行速率参数的设定/修改（设定每个逻辑信道的优先级，优先比特速率（PBR），对于上行还应支持BucketSizeDuration（BSD））等” 在7.1的表62的最后一行后增加1行： 支持寻呼帧偏移 可选 —— 7.3.1.3表66更改为新表： 表66 移动性管理要求 系统内移动性管理功能 要求 注释 切换类型 gNB内的同频切换 必选 基于SS/PBCH block的测量 gNB内的异频切换 必选 —— Xn接口的同频切换 必选 —— Xn接口的异频切换 必选 —— NG接口的同频切换 必选 —— NG接口的异频切换 必选 —— 切换判据 RSRQ 可选 —— RSRP 必选 —— 7.4表68的第2行更改为： RRC_CONNECTED状态下基于SSB的异频测量 必选 服务小区与邻区的SSB的中心频率不同 在7.4表68的最后一行后增加1行： SFTD测量 可选 —— 在5.6中表38后增加表38A、表38B及提及的段： “gNB的HARQ反馈应符合表38A的要求。 表38A HARQ-ACK反馈要求 HARQ-ACK类型 要求 半静态HARQ-ACK码本 二选一 动态HARQ-ACK码本 在PUCCH和PUSCH上反馈HARQ ACK信息 必选 静态配置HARQ ACK信息在PUSCH上传输时使用的码率偏移 必选 通过PDCCH指示HARQ ACK信息在PUSCH上传输时使用的码率偏移 可选 下行PDSCH到HARQ ACK反馈的slot间隔K1=0 可选 下行PDSCH到HARQ ACK反馈的slot间隔K1=1至8 必选 gNB的基于码块组（CBG）的传输与HARQ-ACK反馈应符合表38B的要求 表38B 基于码块组（CBG）的传输与HARQ-ACK反馈要求 基于码块组的传输与HARQ-ACK反馈要求 要求 说明 接收基于CBG的PDSCH 可选 —— 下行CBGTI配置 可选 根据gNB配置的CBGTI解码PDSCH 下行CBGFI配置 可选 根据gNB配置的CBGFI解码PDSCH 基于CBG的上行HARQ-ACK反馈 可选 —— 发送基于CBG的PUSCH 可选 —— 发送上行CBGTI 可选 —— ” 7.5表70的第3行更改为： 会话类视频ViNR 必选 5QI 2（GBR） 在8.3表73的最后1行后增加4行： 15 DC_3A_n1A a 16 DC_3C_n1A a 17 DC_8A_n1A a a n1应支持20MHz和40MHz两种配置。 9.1.1表82的最后1行更改为： 方案4：动态共享上行载波 四选一 通过LTE和NR基站间接口MAC层之间有交互，支持NR和LTE之间基于业务需求动态共享LTE上行频谱。 或支持将NR FDD基站的上行频谱资源同时配置为SUL做为NR TDD基站的辅助上行。NR FDD基站和SUL共用同一份上行频谱资源。 9.1.2改用新条文： “支持SUL的小区模式，即小区由1个下行和2个上行（UL和SUL）构成。下行信道承载在2.6GHz，3.5GHz或4.9GHz等较高频段而上行信道（PRACH、PUCCH、PUSCH等）选择承载在2.6GHz，3.5GHz、4.9GHz等较高频段，或2.1GHz、700MHz等较低频段，在2.6GHz、3.5GHz或4.9GHz等较高频段上行受限区域通过2.1GHz、700MHz等较低频段提升小区上行覆盖。” 11.2.2.5表93更改为新表：

表93  不同工作频段的信道带宽和子载波间隔组合

| NR 频段 | 子载波间隔kHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | 25 MHz | 30 MHz | 40 MHz | 50 MHz | 60 MHz | 70 MHz | 80 MHz | 90 MHz | 100 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n1 | 15 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 是 | 是 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  | 是 | 是 | 是 |  | 是 | 是 |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  | 是 | 是 | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n3 | 15 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  |  |  |  |  |  |
| n5 | 15 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  | 是 | 是 | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n8 | 15 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  | 是 | 是 | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n28 | 15 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  | 是 | 是 | 是 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n34 | 15 | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n38 | 15 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  | 是 | 是 | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  | 是 | 是 | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n39 | 15 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  |  |  |  |  |
| n40 | 15 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 是 |  | 是 |
|  | 60 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 是 |  | 是 |
| n41 | 15 |  | 是 | 是 | 是 |  |  | 是 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  | 是 | 是 | 是 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|  | 60 |  | 是 | 是 | 是 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| n77 | 15 |  | 是 | 是 | 是 |  | 是 | 是 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  | 是 | 是 | 是 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|  | 60 |  | 是 | 是 | 是 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| n78 | 15 |  | 是 | 是 | 是 |  | 是 | 是 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  | 是 | 是 | 是 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|  | 60 |  | 是 | 是 | 是 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| n79 | 15 |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 |  | 是 |  | 是 |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 |  | 是 |  | 是 |

- 在11.2.3.2.3表96的第5行后增加1行：

| n28 | 100 | 140600 – <20> – 149600 | 151600 – <20> – 160600 |
| --- | --- | --- | --- |

- 11.2.3.3.3表99的第6行后增加1行：

| N28 | 15 kHz | Case A | 1901– <1> – 2002 |
| --- | --- | --- | --- |

- 11.2.3.3.3表99的最后一行更改为：

SS块类型的定义见3GPP TS 38.213第4.1节。

- 11.3.6.5.2.2表120第9行后增加2行：

表120  NR基站与其他工作频段的系统共存时的基站杂散发射限值

| 共存要求的频段范围 | 基本限值要求 | 测量带宽 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 758 MHz～ 803 MHz | (-43-10×log10(N)）dBm | 1 MHz | -- |
| 703 MHz～ 748 MHz | (-40-10×log10(N)) dBm | 1 MHz | -- |

- 11.3.6.5.2.3表121第5行后增加1行：

表121  宏覆盖NR基站与其他类型基站共址时的杂散发射限值

| 共址要求的频段范围 | 最大电平 | 测量带宽 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 703 MHz～ 748 MHz | (-87-10×log10(N)) dBm | 100 kHz | -- |

- 11.3.6.5.2.3表122第4行后增加1行：

表122  中等覆盖NR基站与其他类型基站共址时的基站杂散发射限值

| 共址要求的频段范围 | 最大电平 | 测量带宽 | 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 703 MHz～ 748 MHz | (-82-10×log10(N)) dBm | 100 kHz | -- |

- 11.3.6.5.2.3表123第4行后增加1行：

表123  本地覆盖NR基站与其他类型基站共址时的基站杂散发射限值

| 共址要求的频段范围 | 最大电平 | 测量带宽 | 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 703 MHz～ 748 MHz | (-79-10×log10(N)) dBm | 100 kHz | -- |

- 第16章后补充新章，第17章：

“17 VoNR无线功能要求

5G SA网络架构下，基站支持VoNR业务，应符合表172所列功能要求。

表172  VoNR无线功能要求

| VoNR功能 | 要求 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| 连接状态下的非连续接收 | 必选 | 支持长周期DRX（Long Cycle DRX）与短周期DRX（Short Cycle DRX）。 |
| RoHC头压缩 | 必选 | 支持RoHC头压缩功能，对在承载语音通话业务的DRB上传输的报头进行头压缩处理，并至少支持针对RTP报文的“RTP/UDP/IP”协议框架（0x0001）和针对RTCP报文的“UDP/IP”协议框架（0x0002）。 支持对IPv4和IPv6报文的头压缩。 |
| 基于MAC CE的速率自适应 | 必选 | 支持基于MAC CE的速率自适应控制功能。 |
| 配置授权（configured grant） | 可选 | 支持上行Type 2配置授权（UL configured grant）功能。 |
| 下行SPS | 可选 | 支持通过RRC信令对下行SPS进行配置、通过PDCCH指示激活和释放下行SPS。 |
| 上行时隙聚合（slot aggregation）功能 | 可选 | 支持上行Type A重复传输功能。 |
| RLC SN | 必选 | 支持配置终端使用RLC SN（Sequence Number：序列号）。 |

”